November 2007

RESTRUKTURIERUNG DES MÖDLINGBACHES IM STADTGEBIET VON MÖDLING

### Hydraulische Berechnungen

# Projektleitung:

# O.Univ.Prof.Dr. Florin Florineth

## Projektbearbeitung:

## DI Michael Anderschitz

DI Dr. Harald Meixner

Grundlagen

Die Wasserspiegellagen wurden im Bereich des Detailprojekts zum 3 Abschnitt am Mödlingbach (Südbahnbrücke bis Sperre Wiener Neudorf) ungleichförmig stationär berechnet. Angewendet wurde das Wasserspiegellagenmodell HEC-RAS (Version 3.1.3).

Bemessungswerte

Entsprechend der aktuellen Auskunft (Stand August 2007) des hydrografischen Dienstes der NÖ Landesregierung  wurden folgende Wasserspiegellagen berechnet:

HQ100 	45m3/s

HQ50 		36,5m3/s

HQ30		 30,6m3/s

Rauhigkeiten

Die Rauhigkeiten wurden an die geänderten Rahmenbedingungen (ingenieurbiologische Bauwerke und Bepflanzung) angepasst und in der Berechnung berücksichtigt.

| Verwendete Rauhigkeiten |
| --- |
| kst | n = 1/ kst |
| 15 | 0,067 |
| 20 | 0,050 |
| 25 | 0,040 |
| 30 | 0,033 |
| 40 | 0,025 |
| 50 | 0,020 |
| 60 | 0,017 |

Umrechnungstabelle von Stricklerwerte (kst ) in Manningwerte (n)

Ergebnisse

Aus der hydraulischen Berechung geht hervor, dass die geänderten Rahmenbedingungen durch Aufweitungsprozesse und Sohleintiefungen, zu einer Verbesserung der Hochwassersituation führt.

HQ100 , HQ50  und HQ30 kann an allen Bereichen gewährleistet werden.

An den kritischen Stellen wie etwa bei Profil 58 oder 49 verbleibt noch immer ein Freibord von 12 bis 15cm bei den erhöhten HQ100 Werten. In den restlichen Bereichen liegt es deutlich höher (siehe Längenschnitt im Anhang).

Laut alten und aktuellen Berechnungen der derzeitigen Situation würde es hier zu Überströmungen kommen.

Die erhöhte Wasserspiegellage bei Profil 49 ist in erster Linie durch den Rückstau der Brücke Gymnasium zurückzuführen. Die Situation bei Profil 58-59 konnte ebenfalls deutlich verbessert werden.

Allerdings sollte aus hydraulischer Sicht an den kritischen Stellen die Rauhigkeit nicht weiter erhöht werden.

Bei der Bepflanzung der ingenieurbiologischen Bautypen ist darauf zu achten, dass durch eine entsprechende Pflege die Vegetation elastisch und flexibel bleibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es durch die projektierenden Maßnahmen zu keiner Verschlechterung der derzeit bestehenden Abflussverhältnisse kommt.

Die Hochwassersituation wird in allen Bereichen verbessert.

Anhang

Tabellarisches Ergebnis der Wasserspiegellagenberechnung

Längenschnitt

Querprofile

| HEC-RAS Plan: Plan 17 River: Mödlingbach Reach: Abschnitt 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cross section | River Sta | discharge | Q Total | Min Ch El | W.S. Elev | Crit W.S. | E.G. Elev | E.G. Slope | Vel Chnl | Flow Area | Top Width | Froude # Chl |
|  |  |  | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m/s) | (m2) | (m) |  |
| CS 46 | 0,903 | HQ 30 | 30 | 6,77 | 9,14 | 8,64 | 9,29 | 0,004025 | 1,69 | 17,74 | 21,88 | 0,6 |
|  | 0,903 | HQ 50 | 36 | 6,77 | 9,3 | 8,76 | 9,45 | 0,003282 | 1,69 | 21,28 | 22,23 | 0,55 |
|  | 0,903 | HQ 100 | 45 | 6,77 | 9,5 |  | 9,66 | 0,002852 | 1,75 | 25,73 | 22,67 | 0,52 |
| CS 47 | 0,889 | HQ 30 | 30 | 6,76 | 8,55 | 8,55 | 9,14 | 0,018415 | 3,39 | 8,84 | 7,64 | 1,01 |
|  | 0,889 | HQ 50 | 36 | 6,76 | 8,88 | 8,88 | 9,33 | 0,013118 | 2,99 | 12,04 | 13,41 | 1,01 |
|  | 0,889 | HQ 100 | 45 | 6,76 | 9,04 | 9,02 | 9,55 | 0,012652 | 3,16 | 14,24 | 14,31 | 1,01 |
| CS 48 | 0,872 | HQ 30 | 30 | 6,63 | 8,61 | 8,22 | 8,88 | 0,004265 | 2,32 | 12,91 | 10,33 | 0,65 |
|  | 0,872 | HQ 50 | 36 | 6,63 | 8,77 | 8,39 | 9,08 | 0,004148 | 2,48 | 14,52 | 10,86 | 0,66 |
|  | 0,872 | HQ 100 | 45 | 6,63 | 9,05 | 8,59 | 9,39 | 0,003595 | 2,6 | 17,33 | 11,79 | 0,63 |
| Holzsteg | 0,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS 48 - 49 | 0,868 | HQ 30 | 30 | 6,63 | 8,58 | 8,22 | 8,87 | 0,004647 | 2,38 | 12,58 | 10,22 | 0,68 |
|  | 0,868 | HQ 50 | 36 | 6,63 | 8,74 | 8,39 | 9,06 | 0,004466 | 2,53 | 14,21 | 10,76 | 0,68 |
|  | 0,868 | HQ 100 | 45 | 6,63 | 9,02 | 8,59 | 9,38 | 0,003774 | 2,63 | 17,08 | 11,71 | 0,65 |
| CS 49 | 0,848 | HQ 30 | 30 | 6,72 | 8,51 |  | 8,76 | 0,004342 | 2,22 | 13,53 | 11,09 | 0,64 |
|  | 0,848 | HQ 50 | 36 | 6,72 | 8,69 |  | 8,96 | 0,004185 | 2,32 | 15,52 | 11,77 | 0,64 |
|  | 0,848 | HQ 100 | 45 | 6,72 | 9,01 |  | 9,28 | 0,003369 | 2,31 | 19,51 | 13,03 | 0,6 |
| CS 50 | 0,816 | HQ 30 | 30 | 6,54 | 8,39 |  | 8,63 | 0,003958 | 2,14 | 14,01 | 11,39 | 0,62 |
|  | 0,816 | HQ 50 | 36 | 6,54 | 8,58 |  | 8,83 | 0,003777 | 2,23 | 16,17 | 12,23 | 0,62 |
|  | 0,816 | HQ 100 | 45 | 6,54 | 8,93 |  | 9,17 | 0,003024 | 2,16 | 20,85 | 15,02 | 0,58 |
| CS 51 | 0,779 | HQ 30 | 30 | 6,1 | 8,24 | 7,76 | 8,48 | 0,003944 | 2,15 | 13,93 | 10,81 | 0,58 |
|  | 0,779 | HQ 50 | 36 | 6,1 | 8,42 | 7,91 | 8,69 | 0,003869 | 2,3 | 15,64 | 11,57 | 0,59 |
|  | 0,779 | HQ 100 | 45 | 6,1 | 8,77 | 8,11 | 9,05 | 0,003068 | 2,35 | 19,17 | 13,13 | 0,54 |
| HTL Steg 1 | 0,778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS 51-52 | 0,776 | HQ 30 | 30 | 6,1 | 8,11 | 7,88 | 8,45 | 0,006983 | 2,6 | 11,56 | 10,17 | 0,76 |
|  | 0,776 | HQ 50 | 36 | 6,1 | 8,29 | 8,03 | 8,66 | 0,006537 | 2,71 | 13,26 | 10,99 | 0,75 |
|  | 0,776 | HQ 100 | 45 | 6,1 | 8,69 | 8,23 | 9,03 | 0,00424 | 2,61 | 17,27 | 12,77 | 0,63 |
| CS 51-52-p | 0,762 | HQ 30 | 30 | 6,03 | 8,02 |  | 8,36 | 0,006277 | 2,61 | 11,49 | 10,25 | 0,79 |
|  | 0,762 | HQ 50 | 36 | 6,03 | 8,21 |  | 8,57 | 0,005584 | 2,65 | 13,59 | 11,07 | 0,76 |
|  | 0,762 | HQ 100 | 45 | 6,03 | 8,68 |  | 8,96 | 0,003218 | 2,34 | 19,27 | 13,03 | 0,61 |
| CS 52-51 | 0,755 | HQ 30 | 30 | 5,93 | 7,96 | 7,74 | 8,32 | 0,005988 | 2,65 | 11,31 | 10,01 | 0,76 |
|  | 0,755 | HQ 50 | 36 | 5,93 | 8,12 | 7,88 | 8,52 | 0,0058 | 2,83 | 12,74 | 10,67 | 0,76 |
|  | 0,755 | HQ 100 | 45 | 5,93 | 8,56 | 8,07 | 8,93 | 0,0036 | 2,68 | 16,8 | 12,53 | 0,63 |
| BR Gymnasium | 0,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS 52 | 0,745 | HQ 30 | 30 | 5,88 | 7,87 | 7,67 | 8,25 | 0,005365 | 2,71 | 11,07 | 9,85 | 0,78 |
|  | 0,745 | HQ 50 | 36 | 5,88 | 8,03 | 7,82 | 8,45 | 0,005083 | 2,87 | 12,55 | 10,53 | 0,78 |
|  | 0,745 | HQ 100 | 45 | 5,88 | 8,24 | 8,01 | 8,74 | 0,00501 | 3,12 | 14,41 | 11,38 | 0,79 |
| CS 53 | 0,71 | HQ 30 | 30 | 5,44 | 7,63 |  | 8 | 0,009615 | 2,67 | 11,25 | 8,92 | 0,76 |
|  | 0,71 | HQ 50 | 36 | 5,44 | 7,81 |  | 8,21 | 0,009833 | 2,8 | 12,88 | 9,67 | 0,77 |
|  | 0,71 | HQ 100 | 45 | 5,44 | 8,03 |  | 8,48 | 0,010237 | 2,98 | 15,09 | 10,6 | 0,8 |
| CS 54 | 0,648 | HQ 30 | 30 | 4,96 | 6,98 | 6,85 | 7,41 | 0,008967 | 2,91 | 10,3 | 9 | 0,87 |
|  | 0,648 | HQ 50 | 36 | 4,96 | 7,17 | 7,02 | 7,62 | 0,00888 | 2,97 | 12,11 | 9,93 | 0,86 |
|  | 0,648 | HQ 100 | 45 | 4,96 | 7,43 |  | 7,9 | 0,008518 | 3,02 | 14,88 | 11,2 | 0,84 |
| CS 55 | 0,611 | HQ 30 | 30 | 4,48 | 6,79 |  | 7,05 | 0,007761 | 2,25 | 13,35 | 9,61 | 0,61 |
|  | 0,611 | HQ 50 | 36 | 4,48 | 6,97 |  | 7,26 | 0,008061 | 2,38 | 15,12 | 10,31 | 0,63 |
|  | 0,611 | HQ 100 | 45 | 4,48 | 7,23 |  | 7,55 | 0,008104 | 2,51 | 17,92 | 11,6 | 0,64 |
| CS 56 | 0,573 | HQ 30 | 30 | 4,24 | 6,38 | 6,23 | 6,78 | 0,005904 | 2,8 | 10,72 | 10,13 | 0,81 |
|  | 0,573 | HQ 50 | 36 | 4,24 | 6,53 | 6,36 | 6,98 | 0,005857 | 3 | 11,99 | 10,75 | 0,83 |
|  | 0,573 | HQ 100 | 45 | 4,24 | 6,72 | 6,55 | 7,27 | 0,005784 | 3,27 | 13,76 | 11,62 | 0,84 |
| BR Stadion | 0,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS 56-57 | 0,564 | HQ 30 | 30 | 4,16 | 6,29 | 6,15 | 6,7 | 0,006229 | 2,85 | 10,54 | 10,06 | 0,83 |
|  | 0,564 | HQ 50 | 36 | 4,16 | 6,44 | 6,29 | 6,9 | 0,006057 | 3,03 | 11,86 | 10,71 | 0,84 |
|  | 0,564 | HQ 100 | 45 | 4,16 | 6,63 | 6,48 | 7,19 | 0,006037 | 3,32 | 13,57 | 11,55 | 0,86 |
| CS 57 | 0,499 | HQ 30 | 30 | 3,76 | 5,62 | 5,48 | 6,1 | 0,014807 | 3,07 | 9,76 | 7,89 | 0,88 |
|  | 0,499 | HQ 50 | 36 | 3,76 | 5,81 | 5,67 | 6,32 | 0,014354 | 3,17 | 11,36 | 8,61 | 0,88 |
|  | 0,499 | HQ 100 | 45 | 3,76 | 6,07 | 5,91 | 6,62 | 0,013526 | 3,27 | 13,78 | 9,6 | 0,87 |
| CS 58 | 0,436 | HQ 30 | 30 | 3,15 | 5,4 |  | 5,64 | 0,003314 | 2,16 | 13,87 | 8,88 | 0,55 |
|  | 0,436 | HQ 50 | 36 | 3,15 | 5,58 |  | 5,86 | 0,003457 | 2,31 | 15,55 | 9,48 | 0,58 |
|  | 0,436 | HQ 100 | 45 | 3,15 | 5,84 |  | 6,16 | 0,003571 | 2,48 | 18,16 | 10,63 | 0,61 |
| CS 59 | 0,399 | HQ 30 | 30 | 2,89 | 5,29 |  | 5,51 | 0,003381 | 2,09 | 14,35 | 9,2 | 0,53 |
|  | 0,399 | HQ 50 | 36 | 2,89 | 5,47 |  | 5,72 | 0,003568 | 2,24 | 16,06 | 9,95 | 0,56 |
|  | 0,399 | HQ 100 | 45 | 2,89 | 5,72 |  | 6,02 | 0,003646 | 2,4 | 18,78 | 11,15 | 0,59 |
| CS 60 | 0,367 | HQ 30 | 30 | 2,79 | 5,01 | 4,75 | 5,36 | 0,00538 | 2,62 | 11,46 | 9,74 | 0,74 |
|  | 0,367 | HQ 50 | 36 | 2,79 | 5,17 | 4,92 | 5,57 | 0,00521 | 2,79 | 12,91 | 10,58 | 0,74 |
|  | 0,367 | HQ 100 | 45 | 2,79 | 5,4 | 5,11 | 5,86 | 0,004993 | 3,01 | 14,94 | 11,77 | 0,75 |
| BR Schulweg | 0,366 |  | Bridge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS 60-61 | 0,356 | HQ 30 | 30 | 2,74 | 4,89 | 4,7 | 5,28 | 0,006492 | 2,77 | 10,83 | 9,38 | 0,81 |
|  | 0,356 | HQ 50 | 36 | 2,74 | 5,07 | 4,87 | 5,5 | 0,005866 | 2,89 | 12,45 | 10,32 | 0,78 |
|  | 0,356 | HQ 100 | 45 | 2,74 | 5,31 | 5,06 | 5,8 | 0,005391 | 3,08 | 14,6 | 11,57 | 0,77 |
| CS 61 | 0,285 | HQ 30 | 30 | 2,22 | 4,71 |  | 4,88 | 0,003668 | 1,79 | 16,74 | 10,44 | 0,45 |
|  | 0,285 | HQ 50 | 36 | 2,22 | 4,91 |  | 5,09 | 0,003913 | 1,91 | 18,82 | 11,25 | 0,47 |
|  | 0,285 | HQ 100 | 45 | 2,22 | 5,16 |  | 5,38 | 0,004231 | 2,05 | 21,91 | 12,7 | 0,5 |
| CS 61-62 | 0,208 | HQ 30 | 30 | 1,92 | 4,12 | 3,9 | 4,49 | 0,006227 | 2,71 | 11,09 | 9,52 | 0,79 |
|  | 0,208 | HQ 50 | 36 | 1,92 | 4,29 | 4,07 | 4,7 | 0,00604 | 2,85 | 12,65 | 10,41 | 0,79 |
|  | 0,208 | HQ 100 | 45 | 1,92 | 4,5 | 4,28 | 4,97 | 0,005775 | 3,04 | 14,79 | 11,55 | 0,8 |
| HTL Steg 2 | 0,207 |  | Bridge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS 62 | 0,205 | HQ 30 | 30 | 1,92 | 3,9 | 3,9 | 4,45 | 0,010818 | 3,29 | 9,12 | 8,29 | 1 |
|  | 0,205 | HQ 50 | 36 | 1,92 | 4,07 | 4,07 | 4,66 | 0,010172 | 3,38 | 10,64 | 9,26 | 1 |
|  | 0,205 | HQ 100 | 45 | 1,92 | 4,28 | 4,28 | 4,93 | 0,009614 | 3,58 | 12,57 | 10,37 | 1 |
| CS 63 | 0,116 | HQ 30 | 30 | 0,85 | 3,51 |  | 3,74 | 0,003551 | 2,12 | 14,15 | 9,81 | 0,56 |
|  | 0,116 | HQ 50 | 36 | 0,85 | 3,74 |  | 3,98 | 0,003626 | 2,17 | 16,56 | 10,91 | 0,56 |
|  | 0,116 | HQ 100 | 45 | 0,85 | 4,06 |  | 4,31 | 0,003561 | 2,22 | 20,29 | 12,42 | 0,55 |
| CS 64 | 0,032 | HQ 30 | 30 | 0,53 | 3,15 |  | 3,41 | 0,004349 | 2,25 | 13,34 | 8,93 | 0,59 |
|  | 0,032 | HQ 50 | 36 | 0,53 | 3,32 |  | 3,62 | 0,005124 | 2,41 | 14,97 | 9,74 | 0,62 |
|  | 0,032 | HQ 100 | 45 | 0,53 | 3,62 |  | 3,94 | 0,005568 | 2,49 | 18,07 | 11,12 | 0,62 |
| CS 65 | 0,005 | HQ 30 | 30 | 0,54 | 3 | 2,33 | 3,28 | 0,004636 | 2,36 | 12,7 | 7,39 | 0,58 |
|  | 0,005 | HQ 50 | 36 | 0,54 | 3,1 | 2,52 | 3,46 | 0,005856 | 2,68 | 13,45 | 7,68 | 0,65 |
|  | 0,005 | HQ 100 | 45 | 0,54 | 3,3 | 2,78 | 3,76 | 0,007062 | 2,99 | 15,05 | 8,28 | 0,71 |